美基生物 – 生物样品前处理专家  www.magentec.com.cn

【产品名称】

通用名称：核酸提取或纯化试剂

商用名称：磁珠法FFPE DNA提取试剂盒

【包装规格】

96份/盒 (货号D6323-02B)

【预期用途】

本产品适用于从石蜡包埋组织、全血和冻存组织块样品中提取高纯度的DNA，提取产物可用于临床体外检测使用。

【检验原理】

本产品基于高结合力的磁性粒子的纯化方式。样品在消化液和蛋白酶K作用下裂解消化，DNA释放到消化液中，加入磁性粒子和结合液后，DNA会吸附在磁性粒子的表面，而蛋白质等杂质则不被吸附而去除。吸附了DNA的粒子经洗涤液洗涤去除蛋白质和杂质，经乙醇液洗涤去除盐分，最后DNA被洗脱液EB或灭菌水洗脱。

【主要组成成份】

| 货 号 | D6323-02B | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 磁珠液MB | 2.5 ml | 磁珠液 |
| 脱蜡液DPS | 90 ml | 烷烃混合物 |
| 蛋白酶K | 48 mg | 重组蛋白酶K |
| 蛋白酶溶解液 | 5 ml | 甘油/Tris/CaCl2 |
| 消化液ATL | 30 ml | Tris/EDTA/SDS |
| 变性液AL | 30 ml | NaAc/Tween-20/盐酸胍 |
| 结合液BD | 15 ml | 高氯酸钠 |
| 洗涤液BXW1* | 44 ml | 盐酸胍 |
| 洗涤液GW2 | 50 ml | Tris/NaCl |
| 洗脱液EB | 30 ml | 10mm Tris,pH8.5 |

【储存条件及有效期】

本产品在室温贮存和运输，有效期18个月。长期保存时，把磁珠液MB和蛋白酶K保存于2-8度。

【准备工作】

- 溶解蛋白酶 K: 加入2.4ml蛋白酶溶解液至瓶子中，颠倒使之溶解，保存于-20~8℃。

- 结合液 BD/洗涤液 BXW1/洗涤液GW2按标签所示，加入适量的无水乙醇进行稀释。

第一部分：手工操作流程

- 用手术剪刀和镊子去除石埋包埋组织中的多余的石蜡。用切片机切出1~3片切片，并转移至1.5ml离心管中。

- 加入600~800µl 脱蜡液DPS至样品中，短暂离心让样品完全浸泡到脱蜡液中。56ºC水浴5分钟，立即涡旋15~30秒让石蜡充分溶解。

- 13,000 x g离心1~3分钟让组织块沉淀到管底。

若石蜡较多时，这一步最好把脱蜡液全部吸弃，以提高回收率，再按第4步进行操作。

- 加入20µl蛋白酶K和150µl消化液ATL至样品中，吸打混匀几次。若组织完全沉淀在管壁，用枪头轻轻挑动样品使之重悬。

- 处理新鲜或冻存组织样品时，取不超过10mg组织块至1.5ml离心管中，加入20µl蛋白酶K和150µl消化液ATL，56ºC振荡温育60~120分钟或过夜直至样品完全消化，按第7步进行操作。

- 处理全血、拭子浸泡液或其它液体样品时，取150µl样品至1.5ml离心管中，加入150µl变性液AL至样品中，56ºC振荡温育15分钟，按第8步进行操作。

- 56ºC温育60~120分钟（或过夜消化），90ºC温育60分钟。

- 短暂离心收集管壁上的液滴，转移下层消化液到新的离心管中。

若样品不能完全消化或消化液不澄清，于13,000 x g离心3分钟去除未消化的物质。

- 加入150µl 变性液AL至样品中，涡旋混匀10秒。

- 加入20µl磁珠液MB和300~400µl Buffer BD（或无水乙醇）至样品中，颠倒混匀20~30次。室温静置5分钟，其间颠倒混匀数次.

- 处理石蜡样品时：调整Buffer BD或无水乙醇用量，可以选择性去除不同大小的DNA片段，以减少短片段DNA污染。300ul Buffer BD可有效去除500bp以下的片段；400ul Buffer BD可有效去除250bp以下的片段。用无水乙醇代替Buffer BD有利于提高DNA回收率和短片段DNA回收率，如加入400µl无水醇可以回收大于100bp的片段。

- 处理新鲜或冻存的组织或全血样品时，由于没有短片段DNA，直接加入300µl结合液BD．

- 转移至磁力架上吸附3~5分钟。倒弃或吸弃溶液。

- 加入500µl Buffer BXW1，涡旋15秒重悬磁珠。转移至磁力架上吸附1~2分钟。倒弃或吸弃溶液。

- 加入500µl Buffer GW2，涡旋15秒重悬磁珠。转移至磁力架上吸附1分钟。倒弃或吸弃溶液。

- 重复第11步一次。

- 短暂离心，吸弃所有溶液。打开管盖，空气干燥~5分钟。

- 加入15～50µl Elution Buffer，涡旋打散磁珠。56ºC振荡温育5~10分钟。

- 转移至磁力架上吸附5分钟，把DNA转移至新的离心管中。

第二部分：32/48通道核酸提取仪操作

- 按下表把洗涤液/样品等加到96孔深孔板对应的孔中。

- 按第一部分准备消化液，并加入变性液AL。

| 孔位 | 预装试剂 | 使用前加入 |
| --- | --- | --- |
| 第1/7排孔 | 20µl 磁珠液MB 350µl 无水乙醇 (处理全血或组织消化液时，用300µl结合液BD） | 300µl消化液 |
| 第2/8排孔 | 500µl 洗涤液BXW1 |
| 第3/9排孔 | 500µl 洗涤液GW2 |
| 第4/10排孔 | 500µl 洗涤液GW2 |
| 第6/12排孔 | 50~80µl 洗脱液EB |

- 打开机器，启动对应程序。把磁力外套插到仪器中，并把96孔板放到仪器中。

- 约30分钟后，仪器结束。取出96孔板和磁力外套。

- 把DNA转移至1.5ml离心管中，把产物保存于-20~8℃。

第三部分：96通道核酸提取仪操作

- 按下表把洗涤液/样品等加到96孔深孔板对应的孔中。

- 按第一部分准备消化液，并加入变性液AL。

| 板的名称 | 预装试剂 | 使用前加入 |
| --- | --- | --- |
| 样品板 | 20µl 磁珠液MB 350µl 无水乙醇 (处理全血或组织消化液时，用300µl结合液BD） | 30µl消化液 |
| 清洗板1 | 500µl 洗涤液BXW1，并放入96孔磁力套 |
| 清洗板2 | 500µl 洗涤液GW2 |
| 清洗板3 | 500µl 洗涤液GW2 |
| 洗脱板 | 50~80µl 洗脱液EB |

- 打开机器，启动对应程序，按提示把96孔板放到仪器中。

- 约30分钟后，仪器结束。

- 取出96孔板。把产物保存于-20℃。

【产品的局限性】

样品提取效率与操作者是否严格按照说明书操作有关。

【产品性能指标】

- 外观检查：试剂盒应组份完全，包装外观清洁、无泄漏、无破损；标志、标签字迹清楚。

- 核酸纯度: 按说明书提取150ul血液，检测DNA产物时，OD260/280值在1.7-2.0, A260/230在1.2-1.8，且CV值小于10%。

- 核酸产量：根据说明书提取5mg肝脏样品时，检测DNA产物时，核酸产量在10~13ug，且CV值小于15%。

【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断。

- 实验前请仔细阅读本说明书。

- 为了避免样本中任何潜在的生物危险，检测样品应视为具有传染性物质，避免接触到皮肤和粘膜。标本操作和处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所用过的吸头请打入盛有消毒剂的容器，并与废弃物一起灭菌后方可丢弃。

【备案信息】

备案人/生产企业名称：广州美基生物科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区玉树工业园敬业三街7号D栋401房

生产地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园敬业三街7号D栋401房

售后服务单位：广州美基生物科技有限公司

电话：020-89857862

生产备案凭证编号：粤穗食药监械生产备20160033 备案号：粤穗械备20150062

# Text boxes

核酸提取或纯化试剂

备案号：粤穗械备20150062